## Slide 1: INŽENJERSKA DIJAGNOSTIKA
v. prof. dr Goran Šiniković

## Slide 2: uvod
Rotacione mašine u radu generišu mehaničke vibracije
Povećane vibracije značajno skraćuju radni vek mašina
Merenjem i analizom vibracija mogu se sprečiti otkazi i produžiti radni vek mašine
Korišćenjem senzora i uređaja za merenje i analizu vibracija, može se doći do pouzdanih informacija o stanju mašina i do ranih upozorenja o mogućim problemima

## Slide 3: uvod
Vibracije na mašinama su odgovor kućišta na dejstvo unutrašnjih sila u mašinama (neuravnoteženost rotora, nesaosnost vratila, oštećenja ležaja, oštećenja fundamenta... )
Približno polovina svih operativnih troškova odlazi na troškove održavanja.
Praćenje stanja mašina i dijagnostika otkaza je jedna od aktivnosti pomoću kojih se mogu ostvariti značajne uštede.

## Slide 4: uvod
Otkaz mašina se može definisati kao nesposobnost mašine da izvrši svoju projektovanu funkciju.
Glavni razlog uvođenja nadzora i dijagnostike stanja mašina je generisanje tačnih informacija o trenutnom stanju mašine.
Zahvaljujući takvom pristupu, mogu se očekivati visoke performanse i pouzdanost u radu mašina.
Na osnovu informacija o stanju mašina, sa velikom pouzdanošću moguće je odgovoriti na sledeća pitanja:
Koliko je očekivano vreme do pojave otkaza?
Kada je optimalni trenutak za servis?
Koje aktivnosti su potrebne prilikom servisa?
Koliko je očekivano vreme za servis?
Otkaz mašina

## Slide 5: uvod
Pored uobičajenog normalnog habanja, postoje i brojni specifični razlozi za pojavu otkaza mašina.
Prevremeno otkazivanje mašine može da bude posledica:
nedostataka nastalih u fazi projektovanja
pogrešnog izbora materijala
nepravilne montaže
nepravilne eksploatacije
neodgovarajućeg održavanja
prekomernog preventivnog održavanja
Uzroci otkaza

## Slide 6: uvod
Svi otkazi mogu se podeliti u dve kategorije:
  Delimični
  Katastrofalni
  Kod katastrofalnih otkaza dolazi do potpunog gubitka funkcije mašine. Nastaju iznenada, bez najave.
  Delimični otkazi podrazumevaju pojavu oštećenja kod kojih mašina i dalje obavlja svoju funkciju. Ovi otkazi nastaju postepeno, uz prethodno upozorenje.
Tipovi otkaza

## Slide 7: uvod
Statistički podaci koji opisuju učestalost otkaza mogu se sumirati u tzv. „dijagram kade“
Učestalost nastanka otkaza

## Slide 8: uvod
Glavni cilj nadzora stanja mašina i dijagnostike otkaza je:
- detekcija nastanka problema na mašinama
- pronalaženje uzroka njegovog nastanka
- praćenje trenda tokom vremena
Na osnovu takvih informacija moguća je pouzdana procena preostalog vremena do nastanka potpunog otkaza i sprečavanje katastrofalnih otkaza koji sa sobom nose ozbiljna oštećenja i velike posledice.
Cilj nadzora mašina