## Slide 1: Optimizacija proizvodnih procesa
Prof. Dr. Mirjana Misita

## Slide 2
Drugi zadatak odnosi se na postavljanje ograničenja za određeni problem optimizacije proizvodnih resursa.
Najpre linearna ograničenja, jedna linearna f-ja cilja kao kriterijum optimalnosti (u drugoj nedelji),
Zatim linearna i nelinarna ograničenja, jedna linearna f-ja cilja kao kriterijum optimalnosti
Sledi linearna i nelinearna ograničenja, jedna nelinearna f-ja cilja i konfliktna linearna f-ja ciilja
Više konfliktnih f-ja cilja, linearna i nelinearna ograničenja

## Slide 3: Kriterijum optimalnosti – profit, troškovi i dobit
Maksimalni profit:
Minimalni troškovi:
Maksimalna dobit:
Maksimalni profit:
)
Minimalni troškovi:
Maksimalna dobit:
LINEARNI
NELINEARNI – KVADRATNA F-ja

## Slide 4: Ograničenja
Potrebe tržišta
- Obim proizvodnje j-tog proivoda
- Potrebe tržišta za količinom j-tog proivoda

## Slide 5
Mašinski kapaciteti:
(Vreme potrebno da se proizvede i-ti proizvod) * (količina i-tog proizvoda), mora biti manja od ekploatacionog kapaciteta j-te mašine
(Vreme potrebno da se proizvedu svi proizvodi na posmatranoj mašini) * (količina i-tih proizvoda), mora biti manja od ekploatacionog kapaciteta j-te mašine

## Slide 6
Kadrovski kapaciteti:
(Vreme potrebno da se proizvede i-ti proizvod) * (količina i-tog proizvoda), mora biti manja od raspoloživog fonda vremena radnika j-te kategorije
(Vreme potrebno da se proizvedu svi proizvodi) * (količina i-tih proizvoda), mora biti manja od raspoloživog fonda vremena radnika j-te kategorije.

## Slide 7: Ograničenja mogu biti:
Materijalni resursi
Rok isporuke
Energetski resursi
Kvalitet proizvoda, usluge, procesa, organizacije
Finansijska sredstva Eksterni uslovi (pravni, politički, ekonomski, uvozno-izvozni itd.)
Prodajna cena (prodajna cena mora biti veća o cene koštanja)

## Slide 8
Primer:
Jedinična dobit proizvoda A je 25 dinara, a proizvoda B 30 dinara.
Nemamo organičenja za potrebe tržišta, samo za kapacitet dve proizvodne mašine.
Proizvod A se obrađuje na strugu 15 minuta, dok se proizvod B na istoj mašini obrađuje 24 minuta.
Proizvod A se zatim obrađuje na brusilici 17 minuta, dok se proizvod B obrađuje na istoj mašini 23 minuta.
Zapišite funkciju cilja (maksimalna dobit) i ograničenja (za godišnji obim proizvodnje).

## Slide 9
Maksimalna dobit:
X≥0
Y≥0
F-ja cilja:
Ograničenja:
15X+24Y≤(52 nedelje *5 dana -15 neradni dani -10 dana za odražavanje)*7,5sati*60min=105750 min
17X+23Y≤105750 min

## Slide 10
Ako dodamo ograničenje potrebe tržišta za proizvod A su 3000 kom, za proizvod B 4050 kom, zapis bi bio sledeći:
0 ≤ X ≤ 3000
0 ≤ Y ≤ 4050
15X+24Y ≤ 105750
17X+23Y ≤ 105750

## Slide 11
Primer oblasti dopustivih rešenja

## Slide 12
Za nas primer oblast dopustivih resenja bila bi:
a ciljna funkcija ima max vrednost u tački
X = 3000
Y ≈ 2380.43
F ≈ 146413.04

## Slide 13: Primer 2.

## Slide 14
Maks. profit kao razlika f-je Cp i Ck
Maks. prihod
Min. cena koštanja
Veličina Ck koji uzimamo jer je tada najveća razlika Ukupnog prihoda i Cene koštanja

## Slide 15: Prvi korak – formirati nelinearnu f-ju Cp u funkciji od Q (obima proizvodnje)
VODOMER | C1
1 kom | 3822
10 kom | 4000
50 kom | 4600
100 kom | 4778
1000 kom | 5256
2000 kom | 4500

## Slide 16
Kvadratna aproksimativna f-ja cilja

## Slide 17: Drugi korak – formirati nelinearnu f-ju Ck u funkciji od Q (obima proizvodnje)
VODOMER | C1
1 kom | 4120
10 kom | 4000
50 kom | 3600
100 kom | 3400
1000 kom | 3250
2000 | 3000

## Slide 18
Kvadratna aproksimativna f-ja cilja

## Slide 19
Dve f-je cilja i njihova razlika