## Slide 1: Mehatronika
PLC zadaci

## Slide 3: Ulazi - Inputs
Digitalni ULAZ 1
Analogni ULAZ 2

## Slide 4: Izlazi - Outputs
Digitalni IZLAZ 1

## Slide 5: Funkcije - Functions

## Slide 6: Funkcije – Logička kola
ILI KOLO
I KOLO
IZLAZ = 1 ukoliko je A = 1 ILI B = 1
IZLAZ = 1 ukoliko su I A = 1 I B = 1

## Slide 7: Funkcije – RS Flip Flopovi – RS bistabilno kolo
S = Set
Ukoliko je S = 1 i R = 0 onda je IZLAZ = 1
R = Reset
Ukoliko je R = 0 onda je IZLAZ = 0

## Slide 8: Funkcije - Tajmeri
TON TAJMER
TP TAJMER
IZLAZ = 1
POSLE VREMENSKOG PERIODA PT
IZLAZ = 1
ZA VREME TRAJANJA
VREMENSKOG PERIODA PT

## Slide 9: Zadatak 1
Pročitati digitalni signal sa _1_ ulaza.

## Slide 10: Funkcije - Relacije
VEĆE OD
MANJE OD
IZLAZ = 1 ukoliko je A > B
IZLAZ = 1 ukoliko je A < B

## Slide 11: Zadatak 2
Pročitati analogni signal sa _1_ ulaua.

## Slide 12: Zadatak 3a
Upaliti diodu
Komandom sa jednog eksternog tastera
Komandom ili sa jednog ili sa drugog eksternog tastera
Komandom sa oba tastera zajedno pritisnuta

## Slide 13: Zadatak 3b
Upaliti diodu
Komandom sa jednog eksternog tastera
Komandom ili sa jednog ili sa drugog eksternog tastera
Komandom sa oba tastera zajedno pritisnuta

## Slide 14: Zadatak 3c
Upaliti diodu
Komandom sa jednog eksternog tastera
Komandom ili sa jednog ili sa drugog eksternog tastera
Komandom sa oba, zajedno pritisnuta tastera

## Slide 15: Zadatak 4
Uključiti LE diodu _7_ ukoliko analogna vrednost pređe _2000_.

## Slide 16: Zadatak 5
Uključiti LE diodu _5_ posle 5 sekundi pošto analogna vrednost pređe_2000_. Kada se ispuni ovaj uslov LE dioda ostaje upaljena nezavisno od ulazne veličine.

## Slide 17: Zadatak 5
Uključiti LE diodu _5_ posle 5 sekundi pošto analogna vrednost pređe_2000_. Kada se ispuni ovaj uslov LE dioda ostaje upaljena nezavisno od ulazne veličine.

## Slide 18: Zadatak 6
Upaliti LE diodu _6_ posle 5 sekundi pošto je pritisnut taster _5_. Kada se ispuni ovaj uslov LE dioda ostaje upaljena nezavisno od ulazne veličine.

## Slide 19: Zadatak 7
Na pocetku dioda 4 je upaljena. Pritiskom na taster 2ugasiti diodu na 5 sekundi. Po isteku 5 sekundi dioda se ponovo pali.